# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 河南宏珠再生资源有限公司废旧电池回收项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 河南宏珠再生资源有限公司 |
| 编制日期： | 2022年9月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南宏珠再生资源有限公司废旧电池回收项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2204-411751-04-01-929715 |
| 建设单位联系人 | 黎国防 | 联系方式 | 13639655555 |
| 建设地点 | 驻马店市城乡一体化示范区雪松大道康茂公司后院 |
| 地理坐标 | （ 113 度 58 分 14.03 秒， 32 度 59 分 34.56 秒） |
| 国民经济行业类别 | N7724危险废物治理业 | 建设项目行业类别 | “四十七、生态保护和环境治理业 101.危险废物（不含医疗废物）利用及处置 其他” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 驻马店市城乡一体化示范区经济发展局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2204-411751-04-01-929715 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 12.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 表1-1 本项目与三线一单符合性分析一览表 序号 内容 符合性分析 1 生态保护红线 本项目位于驻马店市城乡一体化示范区雪松大道康茂公司后院。根据《河南省生态保护红线划定方案》，不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 2 环境质量底线 根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气为不达标区、地表水水质COD、氨氮、TP可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准和责任目标值。 项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，符合环境质量管理要求。 3 资源利用上线 本项目生产用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。 4 环境准入负面清单 本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，本建设项目符合国家产业政策，不在驻马店市重点管控单元生态环境准入负面清单内。 根据《驻马店市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（驻政〔2021〕18号），本项目与驻马店市生态环境重点管控单元生态环境准入要求符合性分析见下表： 表1-2 驻马店市重点管控单元生态环境准入清单 管控单元分类 管控单元名称 管控要求 符合性分析 重点管控单元（ZH41170220004） 金河街道、橡林街道、关王庙乡、刘阁街道、老街街道、香山街道、金山街道、南海路街道、东风街道、人民街道、西园街道、雪松街道、新华街道 空间布局约束 1、禁止新、改、扩建“两高”项目。 2、鼓励该区域内现有工业企业退城入园。 项目仅从事危险废物收集、贮存、转运，不涉及拆解、处置、加工等环节。不属于工业企业，不属于“两高”项目。 污染物排放管控 1、持续开展“散乱污”企业动态清零，实现平原地区散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 2、深入推进城镇污水收集和处理设施建设，新建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准，鼓励配套建设尾水人工湿地，减少水污染物排放。 3、优先发展城市公共交通，推广新能源汽车，鼓励公众绿色出行。根据大气环境质量状况，采取机动车限行，重型货车绕行等措施，减少机动车污染。 本项目废水仅为生活废水，化粪池处理后肥田，不外排。本项目运行过程中主要消耗电能。 环境风险防控 1、对高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。 本项目运营期制定环境风险应急预案，与政府部门协调衔接。 综上分析，从环境保护角度分析和“三线一单”相符性分析，评价认为本项目选址可行。 二、与《关于印发驻马店市2021年大气、水、土壤、夏季臭氧与PM2.5污染协同控制、农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（驻环攻坚办〔2021〕28号）符合性 根据关于印发《驻马店市2021年大气、水、土壤、夏季臭氧与PM2.5污染协同控制、农业农村污染治理攻坚战实施方案》的通知：严格危险废物管理。落实危险废物“三个能力”提升方案，制定危险废物集中处置设施建设规划，推进危险废物集中处置设施建设，健全危险废物收运体系，有条件的县区积极开展废铅酸蓄电池收集试点工作。深入开展危险废物规范化环境管理与专项整治，危险废物产生合格率达到90％和经营单位规范化管理考核合格率达到95％以上，动态更新危险废物“四个清单”，强化危险废物信息化管理。 项目旨在从事驻马店市周边车辆维修、工业生产及环境治理等过程产生的危险废物进行集中收集、储存，之后统一中转至具有相应的处置资质单位进行合理处置，具有提高局部危废收集效率、降低经营单位费用、降低运输频次及转运风险等环境经济正效益，符合文件要求。 四、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001、2013年修改单） 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001、2013年修改单）6.1危险废物集中贮存设施的选址要求对照如下。 表1-3 本项目选址与GB18597-2001（2013年修改单）6.1选址符合性分析 序号 标准要求 本项目情况 是否符合 1 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内 区域地震裂度低于6度 符合 2 设施底部必须高于地下水最高水位。 本项目无地下工程，事故池最大深度约2m，远高于地下水位，能够满足要求 符合 3 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 项目无需设置大气防护距离，经采取相应环境治理措施后对其影响较小。 符合 4 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 项目所在地场地内不存在诸如滑坡、泥石流等不良地质现象。 符合 5 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 项目周边无危险品仓库，无高压输电线路。 符合 6 应位于居民中心区常年最大风频的下风向 区域常年主导风向以北风为主，东南风次之，本项目位于中心城区西侧，属常年最大风频的下风向。 符合 7 集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，还应满足6.3.1款要求。即：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(滲透系数≤10-7cm/s)，或2nm厚高密度聚乙烯，或至少2m厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 项目通过落实“分区防渗”，满足要求 符合 根据上表分析，本项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001、2013 年修改单）要求。 五、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009） 表1-3 项目与（HJ 519-2009）的符合性分析 项目 规范要求 项目建设条件 符合性 总体要求 废铅酸蓄电池属于危险废物，从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的经营活动 项目尚处在环评阶段，未来办理的经营范围按工程设计中要求的类别（废旧蓄电池）进行申请 符合 收集、运输、贮存废铅酸蓄电池的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合 GB 18597 中附录 A 所要求的危险废物标签 项目收集、运输、贮存废铅酸蓄电池的容器为专用防渗防腐容器，是根据废铅酸蓄电池的尺寸定制，不易破损、变形，耐酸腐蚀。装有废铅酸蓄电池的容器粘贴有符合相应要求的危险废物标签 符合 转移废铅酸蓄电池的，应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池 项目按《危险废物转移联单管理办法》有关规定转移废旧铅酸蓄电池，转移过程中做到不擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池 符合 收集 废铅酸蓄电池的收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，防止收集和运输过程中对人体健康可能产生的潜在影响 本项目按要求配备个人防护装备；本环评要求运输车辆应按要求配备个人防护装备 符合 废铅酸蓄电池收集过程应以环境无害化的方式运行，应在收集过程中采取以下防范措施，避免可能引起人身和环境危害的事故发生：①废铅酸蓄电池运输前，产生者应当自行或者委托有关单位进行合理包装，防止运输过程出现泄漏。不得擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液；②废铅酸蓄电池有电解液渗漏的，其渗漏液应贮存在耐酸容器中③拆装后的铅材料应包装后收集。 本项目使用专用防渗防漏容器放置废旧铅酸蓄电池，本项目不涉及废旧铅酸蓄电池的拆解，项目废旧铅酸蓄电池均委托具备处理资质的单位进行处置 符合 运输 废铅酸蓄电池运输时应采取有效的包装措施，以防止电池中有害成分的泄漏污染，不得继续将废铅酸蓄电池破碎、粉碎，以防止电池中有害成分的泄漏污染。 项目运输时所使用的贮存容器不易破损、变形且具有耐腐蚀性 符合 运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力 本项目废旧蓄电池委托有资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故具有处理能力的单位运输 废铅酸蓄电池运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等 项目废铅酸蓄电池运输车辆驾驶员和押运人员经过危险废物和应急救援方面的培训 符合 废铅酸蓄电池运输单位应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环境的污染 项目已制定运输方案及路线，拟制定事故应急预案 符合 贮存 废铅酸蓄电池的长期贮存设施还应符合以下要求：①贮存点应防雨，必须远离其他水源和热源；②贮存点应有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集废酸电解液；③应有足够的废水收集系统，以便溢出的溶液送到酸性电解液的处理站；④应只有一个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散；⑤应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气； ⑥应设有适当的防火装置；⑦作为危险品贮存点，必须设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施；⑧应设立负压排气系统。 ①本项目仓库具有防雨功能，且远离其他水源和热源；②本项目仓库地面拟采取防腐蚀防渗漏措施；③本项目仓库配有事故池，可有效收集溢出的溶液，收集的溶液作为危废 委托具备处理资质的单位进行处置；④本项目贮存车间只有 1 个入口，⑤本项目拟设立负压排气系统；⑥本项目拟按消防要求安装防火装置；⑦本项目储存区按规定设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施；⑧本项目拟设立负压排气系统 符合 废铅酸蓄电池的贮存设施应参照 GB 18597 的有关要求进行建设和管理 项目废铅酸蓄电池的贮存设施应符合 GB 18597的有关要求 符合 废铅酸蓄电池的暂时贮存设施可以以销售单位库房作为暂存库，但暂存库的设计应符合上述安全防护要求，并防止电解液泄漏，严格控制环境污染。禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸 本项目废旧蓄电池在仓库贮存，且仓库按防护要求进行设计，仓库设有事故池，仓库地面拟采取防腐蚀防渗漏措施，可有效防止电解液泄漏 符合 应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不得超过60d，长期贮存时间最长不得超过1年 本项目废旧铅酸蓄电池单次最大储存量不超过30t，储存时间最长不超过60天 符合 六、与《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告，2016年第82号）相符性分析 表1-1 项目与废电池污染防治技术政策的符合性分析 项目 规范要求 项目建设条件 符合性 收集 鼓励电池生产企业、废电池收集企业及利用企业等建设废电池收集体系。 建设单位为废电池收集企业，建设本项目就是为了建立废铅酸蓄电池收集体系。 符合 收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放。 项目将收集的废铅酸蓄电池按完整和破损分类贮存，已破损的废电池单独存放。 符合 运输 废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。 项目运输委托具备处理资质的单位进行，并监督运输机构按规范进行。 符合 禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池。 贮存 废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。 本项目废旧蓄电池在仓库分类分区贮存，破损的蓄电池单独储存。 符合 废铅酸蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅酸蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。 仓库按规范要求进行设计，设有事故池，仓库地面拟采取防腐蚀防渗漏措施，可有效防止电解液泄漏。 符合 七、与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的符合性分析 表1-2 项目与 HJ 2025-2012 的符合性分析 项目 规范要求 项目建设条件 符合性 一般要求 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠 项目尚处在环评阶段，未来办理的经营范围按工程设计中要求的类别（废旧铅酸蓄电池）进行申请。并建立企业规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理 符合 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行 项目收集的废旧蓄电池及生产过程产生的危险废物等转移过程均严格按《危险废物转移联单管理办法》执行 符合 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等 根据要求建立规范的管理和技术人员培训制度， 并按要求落实针对管理和技术人员的相关培训 符合 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。 建设单位拟制订事故应急预案 符合 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及 GB5085.1-7、HJ/T298 进行鉴别 项目收集的废旧蓄电池按类别分类包装、收集，并在贮存区分类贮存，设置相应的标志及标签等 符合 收集 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等 项目收集和转运工作人员工作时带有手套、防护镜、防护服、防毒面具等个人防护装备。 符合 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施 项目废旧铅酸蓄电池的收集和转运采取了相应的安全防护和污染防治措施 符合 运输 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质 项目运输委托有危险货物运输资质的单位进行 符合 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597 附录A设置标志 运输单位在危险废物包装上设置有相应标志 贮存 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 项目废旧铅酸蓄电池分区储存，设有防雨、防火、防雷、防扬尘装置 符合 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597 附录A设置标志。 项目设有危险废物标志 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设项目概况 项目概况见下表。 表2-1 项目概况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 河南宏珠再生资源有限公司废旧电池回收项目 2 总投资 500万元 3 建设单位及项目性质 河南宏珠再生资源有限公司，新建 4 项目建设地点 驻马店市城乡一体化示范区雪松大道康茂公司后院 5 主要工程内容 本项目租赁康茂公司已建成的标准化厂房300平方米，年回收储存转运废旧铅酸蓄电池6万吨，工艺：回收-储存-转运。主要设备：叉车1台，台磅1台，铁斗1个等。主要从事危险废物的收集、贮存、转运，不涉及拆解、处置、加工等环节。 6 劳动定员 5人 7 工作制度 年工作日300天， 8小时/日工作制。 二、主要建设内容 项目组成及建设内容见下表。 表2-2 项目主要建设内容及依托关系一览表 工程类别 名称 建设内容 备注 主体工程 贮存库 1座，钢结构，建筑面积300平方米，内设：办公室、中转区、废旧铅酸蓄电池存放完整及破损区等 租赁现有厂房 公用工程 供电 城乡一体化示范区电网供电 / 给水 城乡一体化示范区自来水管网供给 / 排水 本项目采用雨污分流。雨水由厂区雨水管网排放，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排 / 环保工程 废气治理 车间负压设计，加强封闭，硫酸雾废气经喷淋净化塔处理后通过15m高排气筒排放。 / 废水治理 生活污水：化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 / 噪声治理 选用低噪声设备、基础减振、加强进出车辆管理，减速禁鸣 / 固废治理 分类收集，处置率100% / 三、项目主要生产设备设施 本项目主要生产设备见下表。 表2-3 主要生产设备及附属设施一览表 序号 设备名称 数量 规格 备注 1 叉车 1辆 / 用于搬运废铅酸蓄电池 2 铁箱 10个 / 用于盛放收集的废旧铅酸蓄电池，表面均涂覆耐酸材料 3 PE塑料箱 5个 / 用于贮存破损废旧铅酸蓄电池以及运营过程产生的危废 四、主要原辅料 工程建成后，主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 主要能源消耗一览表 序号 品名 年耗量 备注 1 氢氧化钠 100kg/a NaOH，用于对硫酸雾的去除 2 石灰 100kg/a 用于对泄露的电解液处理 3 水 75t/a 工作人员用水 4 电 2000kwh/a 用于车间照明等 5 劳保用品 0.1t/a 车间工人的衣裤、手套等 五、项目回收、储存规模 1、项目回收、储存规模及来源 本项目收集对象主要为驻马店市周边区域电池销售点、电动车维修店及汽车修理厂等产生的机动车铅酸蓄电池、电瓶车铅酸蓄电池、电力设施中的铅酸蓄电池等。收集后在项目贮存库存放后转运至有危险废物处理资质的单位进行处置，本项目不涉及拆解、加工、处置等环节。计划年回收储存转运废旧铅酸蓄电池6万吨（以主管部门核发的危险废物收集经营许可证为准），最大暂存量30t，项目回收、储存规模及来源见下表。 表2-5 项目回收、贮存废铅酸蓄电池规模及来源 收集对象 年收集数量 车间最大贮存规模 来源 是否属于危险废物 废物类别及代码 废旧铅酸蓄电池 60000t/a 30t 驻马店市周边区域电池销售点、电动车维修店及汽车修理厂等产生的机动车铅酸蓄电池、电瓶车铅酸蓄电池、电力设施中的铅酸蓄电池等。 是 HW31 900-052-31（危险特性：T，C） 2、项目回收、储存废铅酸蓄电池主要类别 项目回收、储存的废铅酸蓄电池包括干荷蓄电池和湿式蓄电池，其具体分类及来源见下表。 表2-6 项目回收、贮存废铅酸蓄电池种类及来源 种类 来源 回收、储存比例 干荷蓄电池 电瓶车、不间断电源、电力设施等 20% 湿式蓄电池 摩托车、汽车、货车等机动车 80% 3、项目回收的废铅酸蓄电池的规格见下表。 表2-7 项目回收、贮存废铅酸蓄电池主要规格 序号 额定容量（Ah） 外形尺寸（mm） 参考重量（kg） 长 宽 高 1 36 190 120 180 9.3 2 45 225 120 190 11.2 3 48 220 175 155 12.2 4 60 225 160 165 15.6 3、废铅酸蓄电池主要结构及理化性质 项目铅酸蓄电池成分组成见表2-8，主要结构具体见表2-9。酸蓄电池中主要有毒有害物质特性见表2-10。 表2-8 铅酸蓄电池成分组成一览表 成分 铅 塑料、橡胶 铜 电解液 所占比例（%） 82 9 2 7 表2-9 铅酸蓄电池主要结构 主要构成 简述 正负极板 由板栅和活性物质构成，板栅材料一般为铅锑合金(免维护电池采用铅钙合金)。正极活性物质主要为氧化铅，负极相应为绒状铅 隔板 由微孔橡胶、颜料、玻璃纤维等材料制成 电解液 由浓硫酸和纯水配制而成，一般硫酸浓度40%左右 电池壳、盖 装正、负极板和电解液的容器，一般由塑料和橡胶材料制成 排气栓 由塑料材料制成 表2-10 铅酸蓄电池中主要有毒有害物质特性 序号 名称 理化性质 危险性 毒性腐蚀性 1 铅 Pb (207.2)；纯品为灰白色质软的粉末，切削面有光泽，延性弱,展性强。熔点327℃，沸点1620℃，蒸气压 0.13(970℃)，相对密度 11.34(20℃)，水中嗅觉阈浓度：水中铅浓度2mg/L时，有金属味，不溶于水，溶于硝酸、热浓硫酸、碱液，不溶于稀盐酸。 引燃温度790(粉)℃粉体受热、遇明火会起燃烧爆炸 LD5070mg/kg(大鼠经静脉)，致癌 2 硫酸 H2SO4(98.08)；纯品为无色透明油状液体，无臭。相对密度 (水=1)1.83(空气=1)3.4，熔点10.5℃， 沸点330℃，蒸气压0.13(145.8℃)，与水混溶。 / LD502140mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入） 六、贮存场所 1、基本要求 项目收集废铅酸蓄电池为危险废物，储存期建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《电池废料贮运规范》(GB/T26493-2011)《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）、《废旧铅酸蓄电池污染防治技术政策》（环发【2013】163号）相关要求进行施工改造内容包括以下几方面： ①现有地坪做防腐，开挖导流沟和修建事故池。 在现有厂区地面的基础上做防腐，底板利用现有水泥地面基础（素土+碎石+混凝土结构），防渗层由下至上依次采用2mmHDPE防渗膜+混凝土防渗（50~100mm）+20mm的水泥砂浆，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0，防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s，同时在废铅酸蓄电池暂存区地面设置导流沟，连接至泄露液事故池，池容积为20m3。 ②封闭措施 项目仓库暂存区四面封闭，且只留一个出入口。 2、贮存能力 根据《关于发布《废铅酸蓄电池污染防治技术政策》的通知》(原国家环境保护总局文件环发【2003】163号)：“废氧化汞电池、废镉镍电池、废铅酸蓄电池属于危险废物”，应按照危险废物的管理法规、标准进行管理”，因此，废铅酸蓄电池属于危险废物。 根据《电池废料贮运规范》(GB/T26493-2011)要求：“列入国家危险变物名录的电池废料，对于不同组别采用分离贮存，同组别采用隔离贮存。”本项目主要收集废旧铅酸蓄电池，属于危院废物，且属同一组(均为废旧铅酸蓄电池，因此需采用隔离贮存的方式进行贮存。按(GB/T26493-2011)中表2要求进行设计，详见下表。 表2-11 《电池废料贮运规范》中隔离方式要求 序号 贮存方式要求 隔离贮存 1 平均总位面积的贮存量(t/m2) 1.5-2.0 2 单一十存区最大配存量/t 200-300 3 贮存区间距/m 0.3-0.5 4 通道宽度/m 1-2 5 墙距宽度/m 0.3-0.5 注：《电池废料贮运规范》(GB/26493-2011)关于隔离贮存方式定义为“同一房间或同区域内，不同物料之间分开一定距离用通道保持空间的贮存方式”。 根据(GB/T26493-2011)隔离贮存平均单位面积的贮存量为1.5-2.0t/m2，本环评取最小1.5t/m2计，则贮存废铅酸备电池30t需占地面积20m2，远远小于本项目仓储面积。 因此，本项目仓库贮存能力能满足相关国家规范要求，同时项目运营过程中，建设单位应加强监管，严格执行《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）中关于“暂存库废铅酸蓄电池量不应大于30t，暂存时间最长不能超过60天”的规定。若建设单位日废铅酸蓄电池收集量超过30t，直接转移至接收单位，不再储存，确保本项目每天暂存量不超30t。 七、危险废物运输 1、运输车辆配置 本项目运输车辆必须具有危废运输资质，运输车辆配置应符合《道路危险货物运输管理规定》的车辆要求，承载相应的危险废物的车辆配备醒目的警示标识或适当的危险符号；危险废物的运输计划和行驶路线应事先作出周密安排，并提供备用运输线路，同时准备有效的泄漏情况下的应急措施，收集车辆配置全球卫星定位和事故报警装置，司机除应具有相应的驾照外，押运员需持有“道路危险货物运输资格证”。 2、收集、转运路线 因回收点多而分散，每个回收点一定时期内收集到的危废数量也不一致，收集时间也不统一，因此由各回收点至暂存厂房不具备固定线路的条件，没有固定路线。运输线路确定的原则是安全第一，同时兼顾科学性、经济性，具体组织中，还要考虑如下几点： ①每个作业日的运输量尽可能均衡； ②同一条线路上的收运安排尽可能紧凑，能合并运输的相容性废物尽可能合并，节省运力： ③收运时间尽量错开上下班交通高峰期，避开易拥堵路段； ④ 所有运输线路尽可能不用乡村公路、城内闹市、商业街，优先选择国道，其次选择高速公路，力求线路简短，经济快捷： ⑤运输路线应尽量避免经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区，并应符合《道路危险货物运输管理规定》的要求。 八、项目公用设施 （1）给排水：项目用水由当地自来水管网供给，能够满足项目用水需要。 （2）供电工程：本项目用电由市政电网接入，可满足本项目用电需求。 （3）消防：本项目属于三类建筑，防火等级为三级，防火分区分隔措施按照三级防火等级设防，消防装置：备用灭火器，消防沙池和消防栓。 （4）排水 本项目无露天堆场，室外回转场设有顶棚，且回转场内四周设有导流槽和收集井，用以收集装卸过程可能散落的危险废物。收集的危险废物均暂存在室内，车间出入口设置20cm高的围堰（斜坡），车间外设置雨水沟用以截留雨水，可有效防止雨水进入，收集的危险废物不会被雨淋、也不会被水浸，无雨污水产生。营运期废水主要为员工生活污水，排放量为0.2t/d（60t/a），生活污水通过现有化粪池处理后用于周边农田施肥不外排。 九、四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 本项目位于驻马店市城乡一体化示范区雪松大道康茂公司后院，项目所在地为康茂公司工业用地，能源供给系统完善，相应的配套设施齐全。根据现场勘查，项目东、西二侧均为仓库；南、北二侧均为康茂公司现有厂房。根据调查，该项目周边500米范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感点，无明显环境制约因素。项目周边环境概况见详见附图2。 （2）平面布局 项目于车间北侧设置1个出入口，从南至依次是废铅酸蓄电池区、中转装卸区、办公区，本项目贮存仓储车间场地按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001、2013年修改单）、《废旧酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）等相关规范的要求进行建设，贮存库进行防渗处理，四周设置围堰及导流槽与事故池相连，事故池位于贮存库东北侧，池容20m3，可满足事故应急需求。贮存库内分类暂存区依次沿厂房布置，做到分区明确，废电池存放区封闭，便于废气充分收集。因此，该项目厂区平面布置功能分区明确，总体布置基本合理，具体布局见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、运营期工艺流程 本项目仅进行废旧铅酸蓄电池的收集、贮存，然后转运至有危险废物处理资质的单位进行处置，本项目不涉及拆解、加工、处置等环节。 1、项目废旧铅酸蓄电池收集生产工艺流程 （1）废旧铅酸蓄电池的收集 在废旧铅酸蓄电池收集过程中，建设单位采用专业的集装箱式货车运输，车箱内地面设置耐酸、防渗、防流失地面，内设专用电池托盘用以盛放电池，同时设置20m2破损铅酸蓄电池收集区（耐酸、防渗、密闭），防止电解液泄漏。本项目废铅酸蓄电池不在厂内包装，由公司工作人员定期联系当地蓄电池销售门市部、电动车、摩托车销售和维修点、汽车4S店，对其产生的废旧铅酸蓄电池进行收集，收集后运输至本车间内卸货备存。 在收集过程中，工作人员应先检查废铅酸蓄电池相关情况，并在电池上张贴相应标签，注明来源、规格、完好情况等信息。收集过程中，放电完全的铅酸蓄电池：完好的废旧铅酸蓄电池应贮存至车辆的收集箱内，破损电池则收集至破损铅酸蓄电池收集区内；放电未完全的铅酸蓄电池，交由专人放电完全后分类收集。 由于废铅酸蓄电池产生点较多，回收过程不具备固定线路条件。要求在收集后运输路线需满足以下条件：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。同时，运输车辆应按GB13392-2005的规定悬挂相应标志。 （2）进场、卸货 收集车辆返厂后过磅称重并记录，车辆进入车间内上下车、装卸区停位后，采用人工分类、分拣、人工+叉车式上下货。将完好的、有破损的废电池送相应区域进行存放并进行登记，卸货后车辆有序离开车间。 （3）厂内贮存方式 废电池储存面积约200m2，其中完整区180m2，破损区20m2。仓储库房内在破损区设泄漏液收集池（5m3），所产生的泄漏液经泄漏液收集沟收集后可自流进入泄漏液收集池内收集。各区均设有专业电池托盘，电池托盘下方设架空底座，可有效收集废电池破损产生的电解液，用于废电池破损产生电解液的三重防护。 建设方拟设置约50个覆有耐酸涂层的铁箱，根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）规范要求，废铅酸蓄电池仓储库房最大单次贮存量不应大于30t，暂存时间最长不能超过60天，同时要求所存的废旧铅酸蓄电池过磅称重，严格控制贮存量。 （4）转移方式及运输路线 当废铅酸蓄电池收集、贮存达到一定数量（满一车的运输量），同时满足运输公司发货车辆额定载重后及时安排转移至下游接收单位并做好登记工作，其运输拟委托专业危险品运输公司（具有专业危险品运输营运资质）完成。 （5）接收单位 现有项目接收单位具备危险废物处置资质，且其经营范围具备处置废铅酸蓄电池类别。 图2-1 废铅酸蓄电池收集产污节点图 二、运营期产污分析 表2-8 项目污染源种类及其性质 污染源类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 营运期 废水 生活污水 员工生活 COD、氨氮 废气 硫酸雾废气 废旧铅酸蓄电池贮存 硫酸雾 噪声 设备运行 生产、废气治理 噪声 固废 硫酸雾喷淋废水 废旧铅酸蓄电池贮存 危险废物 铅酸蓄电池泄漏液处置废物 废旧铅酸蓄电池贮存 危险废物 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次评价根据驻马店市2021年环境质量公报数据，结果见表13。 表3-1 驻马店市2021年环境空气质量一览表（O3日最大8小时平均值） 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 73 70 104.3 超标 PM2.5 年平均质量浓度 46 35 131.4 超标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 21 40 52.5 达标 CO（mg/m3） 第95百分位浓度 1.1 4 27.5 达标 O3 第90百分位浓度 157 160 98.1 达标 由上述结果可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。PM10、PM2.5年均超标倍数分别为0.043、0.31，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。超标原因分析：随着驻马店市工业快速发展，能源消耗和机动车保有量快速增长，排放大量粉尘等细颗粒物，导致空气污染加剧。 目前驻马店市已按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求，通过实施空气清新运动，加强物料堆场、施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，空气将逐渐转好。 二、水环境质量现状 本项目区域主要纳污河流为五里河。本次评价引用2021年3月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表中五里河入练江河断面数据对地表水进行评价。 表3-2 地表水现状监测统计与评价结果(单位：mg/L) 监测因子 COD 氨氮 总磷 评价标准mg/L 30 1.5 0.3 监测值mg/L 14.3 0.76 0.18 超标倍数 0 0 0 根据上表监测结果，对照GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准值，五里河COD、氨氮和总磷均达标。 三、声环境质量现状 本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、区域土壤和生态环境质量现状评价 项目所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。经现场调查，项目周边500m内无重点保护的野生动植物，无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 一、大气环境保护目标 厂界外为500m范围内大气环境敏感点主要为居住区等，具体情况详见下表，敏感点分布情况详见附图。 表3-3 大气主要环境保护目标一览表 名称 环境功能区 相对厂址方位 规模（户） 相对厂界距离（m） 建业世悦府 （GB3095－2012）二级及修改单 NW 2000 250 佳和新城 E 4000 380 注：环境保护目标相对厂界距离取距离项目厂址边界最近点的位置。 二、地表水环境保护目标 项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 三、声环境保护目标 厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 四、其它环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 一、废气 硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 表3-4 废气污染物排放限值 污染物 有组织最高允许 排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控 浓度限值 执行标准 排气筒 （m） 二级 监控点 浓度 （mg/m3） 硫酸雾 45 15 / 边界排放限值 1.2 （GB16297-1996）二级标准 二、废水 生活废水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 三、噪声 营运期厂界及敏感点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-5 噪声排放限值 标准 类型 昼间 夜间 GB12348-2008 2类 60dB（A） 50dB（A） 四、固废 一般固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 危险废物：存放设施设计、标识、运行管理及安全防护按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012；2013-3-1实施）的相关规定执行。 |
| 总量控制指标 | （1）废水总量控制指标 根据工程分析，项目营运期无废水排放，不设水污染物总量控制指标。 （2）废气总量控制指标 项目运行期不设大气污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期主要对空仓库进行分区防渗改造和设备安装等，施工期3个月，施工期环境影响主要为施工噪声及装修废气。 1、施工期间噪声影响及防治措施分析 本项目装修设备噪声大多数在65~85dB（A）。如不采取适当措施，将对周围声环境质量造成一定影响。项目施工应严格执行遵守相关法律法规，使施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。环评要求项目应采取如下污染防范措施： ①施工单位向周围生活环境排放建筑施工噪声，应符合《建设施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）标准限值要求； ②向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最低程度，并在施工现场所在地的区、县环境保护行政主管部门监督下与受其噪声污染的居民组织和有关单位协商，达成一致后，方可施工； ③加强噪声源控制，选用低噪声设备和降噪施工方式，从根本上降低噪声源强。使用噪声较大的设备应合理摆放；起重、运输机械在施工现场禁止鸣笛；现场的加压泵、电锯、无齿锯、砂轮、空压机等，均应在工地相应方位搭设设备房或操作间并采取隔声措施，不可露天作业； ④加强对设备的管理，闲置设备应关闭或减速，动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作； ⑤项目施工期加强对运输车辆的管理，选择合适的运输路线，避开环境敏感目标，以将对环境的影响降低至最小，控制汽车鸣笛。 ⑥重大考试期间或其他要求限制噪声影响时，应按规定要求停止施工； ⑦合理安排施工作业计划，合理安排施工时间，严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工； ⑧在噪声敏感建筑物集中区域内，除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行产生高噪声污染的施工作业；严禁夜间施工，避免施工扰民作业。 经以上措施处理后，本项目施工期产生的噪声对周边声环境影响可大大降低。 2、施工期间废气影响及防治措施分析 施工期间存在使用漆料散发有机废气、装修过程产生的扬尘等。装修期间产生的上述污染因素，虽然较施工建设期影响较小，但若处置不当，不采取有效的防治措施，会对施工人员身体健康产生不利的影响，甚至因为各种有机废气不能有效的散发出去，导致了室内污染。因此建设单位须采取有效的防治措施，将上述影响减至最低。具体如下： 1）要从根本上减少装修污染，首先从选材上，要选用国家正规机构鉴定的绿色环保产品，不可使用劣质材料，从根本上预防装修过程室内污染。 2）在设计上贯彻环保设计理念，合理搭配装饰材料，因为任何装饰材料都不能无限量使用，环保装饰材料有一定的释放量，只是其释放量在国家规定的释放量之内，过量使用同样会造成室内空气的污染。 3）装修过程中要加强室内的通风，通风换气是减少室内空气污染的一种非常有效的方法，室内空气不流通，室内污染物不能很好的扩散，势必会造成更为严重的污染。 4）加强施工队伍的管理，提升施工人员自身素质，做到施工有序、文明施工，将施工期间的环境污染降至最低。 施工期间所产生的固体废物主要有施工废料、施工人员的生活垃圾等，产生量较小，施工废料由相关机构回收利用，施工人员的生活垃圾设垃圾桶进行收集，及时清运。施工期间废水主要为生活污水，通过租赁厂区的化粪池处理，由于施工期较短，产生量较小。 总之，在建设项目建设期间，对周围环境会产生一定的影响，应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少项目施工建设对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气 项目运行过程产生的废气主要为硫酸雾废气。 1.1、有组织排放（硫酸雾废气） ①本项目破损废电池用专用电池铁箱盛放后，加盖子放置在破损电池暂存间，破损废电池会泄漏少量的含铅废酸液，废酸液会挥发出少量酸性气体，硫酸雾产生量根据《环境统计手册》中推荐的计算如下： 式中：Gz：液体挥发量（kg/h）； M：液体分子量，g/mol，硫酸：98； V：蒸发液体表面空气流速，m/s，一般取0.2-0.5，本评价取0.3m/s； P：相应于酸液温度下的空气中的蒸汽分压，mmHg，项目电解液浓度约40%，温度为20℃，经查P=9.84mmHg； F：液体蒸发面表面积，m2，取值为1。 计算可知，液体挥发量Gz约为0.567kg/h，则硫酸雾挥发量为0.067kg/h（Gz硫酸雾=Gz-G水，20℃时水蒸气的蒸发量为0.5L/m2·h）。 项目废电池存放区应采取全封闭式，并采取负压设计，废电池存放区内完整区和破损区合用1套抽负压系统，存放区废气通过硫酸雾喷淋净化塔处理后达标排放。封闭间及处理设施的建设应选用耐酸、碱的防腐材质。 硫酸雾捕集效率为90%，则收集量为0.06kg/h（0.144t/a，一年泄漏时间按照2400h计算）。废电池存放区设置引风机（风量为5000m3/h，收集浓度为12mg/m3），将挥发的硫酸雾引至喷淋净化塔处理，最终经15m排气筒外排。硫酸雾捕集效率为90%，喷淋净化塔处理效率可达90%以上，按90%计算，则项目有组织硫酸雾排放浓度为1.2mg/m3，排放速率0.006kg/h（0.014t/a），未被捕集的硫酸雾以10%无组织排放，无组织排放量为0.016t/a。有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中硫酸雾有组织排放限值（45mg/m3，1.5kg/h）要求，无组织排放速率为0.0067kg/h，排放量很小，对环境影响轻微。 破损废电池暂存间未被捕集的硫酸雾以10%无组织排放，无组织排放量为0.016t/a，排放速率为0.006kg/h。 喷淋净化塔工作原理：酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。破损区设置一座3m3循环水池，喷淋废水循环利用。 ②酸雾收集和处理措施可行性分析 项目废电池存放区采取全封闭式设计，只设置1个进出口，平时为关闭状态，并采取负压设计，废电池存放区内完整区和破损区合用1套抽负压系统，存放区废气通过硫酸雾喷淋净化塔处理后达标排放。仓库内废气中硫酸雾经硫酸雾喷淋净化塔内循环水吸收后有组织排放可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中硫酸雾有组织排放限值（45mg/m3，1.5kg/h）要求，无组织排放速率为0.0067kg/h，排放量很小，对周围环境影响轻微。综上，本项目废电池存放区硫酸雾通过采取以上措施可得到有效处理，能够达标排放，本项目硫酸雾收集和处理措施。 项目酸雾吸收塔废水、泄漏液处理产生的废物均为危险废物，废物类别为“HW31 含铅废物”，废物代码为“421-001-31”。集中于耐酸腐蚀不易破损的包装容器内，密闭保存，暂存于危废车间，交由有资质单位进行处理。 项目大气污染物产排情况见下表。 表4-1 项目大气污染物排放情况一览表 产污环节 污染物种类 排放形式 主要污染治理设施 污染物排放情况 排污口编号 排放标准 治理措施 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 去除效率（%） 是否为可行技术 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量 （t/a） 年排放时间（h） 浓度限值（mg/m3） 废铅酸蓄电池贮存 硫酸雾 有组织 硫酸雾喷淋净化塔 5000 90 90 是 0.6 0.006 0.014 2400 DA001 45 无组织 无 / / / / / 0.0067 0.016 2400 / 1.2 1.2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。项目废气非正常工况排放主要为： 酸雾喷淋净化塔循环液饱和，吸收效率下降60%，仅剩30%的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况。 废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-2 废气非正常工况排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间（h） 年发生频次 应对措施 1 DA001 废气处理设施故障，处理效率为30% 硫酸雾 4.2 0.042 1 5 立即清理泄漏液，循环液内立即添加氢氧化钠或者更换循环液 1.3、排气口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关规定，制定本项目大气监测计划如下： 表4-3 环境监测计划一览表 污染源名称 监测位置 监测项目 监测频率 有组织 DA001 硫酸雾 1次/年 无组织 厂界 硫酸雾 1次/年 1.4、措施可行性分析及其影响分析 本项目营运期的废气主要为铅酸蓄电池贮存产生的硫酸雾废气。建设单位拟对废旧铅蓄贮存库负压式设计，加强封闭管理，破损区、废破损区均设置负压收集集气罩，废气通过硫酸雾喷淋净化塔处理后尾气通过15m高排放筒DA001排放，根据以上源强核算结果，硫酸雾废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中硫酸雾有组织排放限值要求，废气均可达标排放。 项目贮存库选址、设计及危险废物装纳、贮存、运输均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）等文件要求进行，对污染物的产生控制在较合理范围内，且项目采取加强贮存库封闭，负压式运行等措施，对废气污染物的控制收集措施合理；硫酸雾喷淋净化塔处理硫酸雾废气为可行技术，因此本项目废气处理措施可行。 二、废水 2.1、废水源强核算 本项目劳动定员5人，生活污水产生量为0.2m3/d（60m3/a），生活污水质大体为COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。生活废水经2m3/d化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 2.2、生活污水对区域地表水体的影响 本项目化粪池及排污管网等均经过水泥硬化、防渗处理，生活废水经2m3/d化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。本项目投运后生活污水产生量仅为0.2m3/d，经周围农田消纳后，不会明显改变水体现状。 三、噪声 3.1、噪声源强 本项目运营期间的噪声主要是风机、叉车、运输车辆装卸噪声等，其声源强详见下表。 表4-4 项目噪声排放情况一览表 噪声源强 数量（台） 位置 声源类型（频发、偶发等） 产生源强 （dB（A）） 降噪措施 排放强度 （dB（A）） 持续时间（h/d） 风机 1 贮存库 频发 75 隔声、减震 55 8 叉车 1 贮存库 偶发 75 隔声、减速、禁鸣 60 4 3.2、厂界和环境保护目标达标情况分析 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测，将厂区内的每个设备分别作为一个点声源。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： 点源衰减模式 L(r)=L(r0)-20lg（r/r0） 多源叠加模式 两式中：L(r)、L(r0)—分别是 r、r0的声级强度[dB(A)]； r—点声源到受声源的距离(m) ； Leq——预测等效声级，dB(A)； Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 项目噪声预测结果见下表。 表4-5 噪声预测结果单位：dB（A） 评价点 时段 贡献值 标准值（昼间） 东侧厂界外1m处 昼间 50.3 60 南侧厂界外1m处 昼间 49.7 60 西侧厂界外1m处 昼间 50.5 60 北侧厂界外1m处 昼间 50.8 60 根据预测结果可知，经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目厂界昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。项目夜间不生产，不会对周围声环境造成明显影响。 3.3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-6 噪声预测结果单位：dB（A） 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季，分昼间、夜间进行 四、固体废物 本项目固体废物有员工生活垃圾（含废劳保用品）、硫酸雾喷淋废水、铅酸蓄电池泄漏液处置废物。 4.1、危险废物 ①硫酸雾喷淋废水 项目硫酸雾喷淋废水定期加入碱片中和，每3个月更换2t，年更换量8t，含铅粉尘和硫酸酸雾被酸雾吸收塔洗涤后变成含有含硫酸和重金属铅的液体。根据《国家危险废物名录（2021版）》，更换废水属于HW31含铅废物（900-052-31），更换的废水连同沉淀物收集于耐酸腐蚀不易破损的包装容器内，密闭保存，委托有相应回收处理资质的单位进行处置。 ②铅酸蓄电池泄漏液处置废物 项目铅酸蓄电池搬运过程发生碰撞等特殊情况可能会产生少量泄漏废液，泄露废液用碱石灰中和处理，处置废物产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，铅酸蓄电池泄漏液处置废物属于HW31含铅废物（900-052-31），处理废物收集于耐酸腐蚀不易破损的包装容器内，委托有相应回收处理资质的单位进行处置。 4.2、生活垃圾 项目劳动定员5人，生活垃圾产生量约为2.5kg/t（0.75t/a）统一收集后，由环卫部门定期清运；废劳保用品产生量约为0.1t/a，混入生活垃圾，豁免处理。 表4-7 固体废弃物污染源强核算表 序号 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量 （t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量 （t/a） 环境管理要求 1 办公生活 生活垃圾 生活垃圾 / 固态 / 0.85 桶装 环卫部门 0.85 生活垃圾收集点 2 废气治理 硫酸雾喷淋废水 危险废物HW31（900-052-31） Pb 液态 T，C 8 桶装 资质单位处理 8 废旧铅酸蓄电池贮存区 3 废旧铅酸蓄电池贮存 铅酸蓄电池泄漏液处置废物 危险废物HW31（900-052-31） Pb 固态 T，C 0.2 桶装 资质单位处理 0.2 废旧铅酸蓄电池贮存区 4.3、处置去向及环境管理要求 （1）生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 （2）危险废物 本项目运行期产生的危险废物主要为：硫酸雾喷淋废水、铅酸蓄电池泄漏液处置废物等，危险废物均分类存放区贮存库各对应危废暂存区内，需按照《危险废物贮存污染控制》(GB18597-2001)及2013修改单要求进行管理，并做好台账记录。 地下水、土壤 5.1、地下水、土壤污染防治要求 项目对地下水、土壤的影响主要是由于降雨或废水通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。项目营运期，若处置不当将对区域地下水和土壤产生一定影响，主要表现为：若厂区废铅酸蓄电池的暂存区地表破裂，或废电解液收集、暂存设施发生破损，则可能导致废液渗入地下，从而影响水质量。地下水污染防治措施总原则为“地上污染地上治，地下污染地下防”；坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则。 （1）源头控制 A.项目危险废物的装卸、运输过程，应加强管理，防止危险废物包装容器发生破损，一旦发生破损应将危险废物放置于相应专用容器。 B.加强管理、定期维护杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。 C.严格按照国家相关要求，收集、贮存、转运危险废物，对采取相应的污染控制、风险管制措施。 D.厂区管道定期维修、检查，避免发送堵塞、破裂和接头处破损，杜绝污水泄漏。 （2）地下水分区防渗控制 项目为危险废物收集暂存项目，整个区域均需应作为重点防渗区，拟采取如下措施危险废物储存区地面采用水泥硬化，铺设环氧树脂涂层防腐，地面、裙脚、导流沟、收集井、事故水池均采取防渗、防腐措施，各储存间裙脚高度为200mm，均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求进行防渗，底板利用现有水泥地面基础（素土+碎石+混凝土结构），防渗层由下至上依次采用2mmHDPE防渗膜+混凝土防渗（50~100mm）+20mm的水泥砂浆，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0，防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s。对危险废物贮存容器在日常中进行保养、维护，加强危险废物防漏胶袋的检查和维护，以防因腐蚀造成泄漏，而对地下水造成影响。 （3）污染监控 评价要求建设单位在项目运营后在项目仓库区域下游设置1个监测井，同时应建立地下水污染监控制度和环境管理体系，除常规因子外，增加硫酸盐、铅、挥发性有机物、苯系物等特征监测因子，建议配备主要污染物的监测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。 （4）应急响应 包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 1）应急处置 ①当发生异常情况，需要马上采取紧急措施。 ②当发生异常情况时，按照制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。 ③组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急事故局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。 ④对事故现场进行调查、监测、处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施。 ⑤如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。 2）应急预案 项目应将地下水、土壤风险防范专项应急预案纳入应急预案体系，地下水、土壤污染事故的应急措施应在制定的安全管理体制的基础上，与其它应急预案相协调。 5.2、跟踪监测计划 环境跟踪监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。企业不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。依据项目内容和企业实际情况，制定相应的监测方案。 ①监测目的 实行环境跟踪监测，可以全面、及时的掌握项目建设污染动态，了解邻近地区环境质量变化，从而有利于监督各项环保措施的落实和运行效果，并根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的环保竣工验收和后评价提供依据。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期污染物排放的性质与特点，环境监控的重点目标确定为边界噪声。地下水、土壤环境质量监测参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）确定监测点位、监测因子及监测频次。 六、生态环境影响 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 七、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测该项目存在的潜在危险、有害因素，工程运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起易燃易爆物质泄漏，可能造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使本项目环境风险尽可能降到最低。环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。 本项目中涉及到的危险物料为收集的废铅酸蓄电池。 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录A和《重大污染源辨识》（GB18218-2018)，废铅酸蓄电池中铅、硫酸属于一般毒性物质，不属于易燃易爆物质。 危险物质数量与临界量比值Q。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q 1 ，q 2 ，...，q n ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q 1 , Q 2 , ..., Q n ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质数量与临界量比值Q见下表。 表4-8 本项目危险物质数量与临界量比值Q判别表 风险物质 最大储存量q/t 临界量 Q/t q/Q 硫酸电解液 2.1 10 0.21 含铅物 24.6 50 0.492 合计 / / 0.702 注：车间废旧铅酸蓄电池最大储存量为30t，含铅化合物占82%，电解液含量为7%。 根据计算，各危险物料储存量q/Q值之和为0.702，小于1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ级。 （2）源项分析 废铅酸蓄电池：它的负极活性物质是海绵状铅，正极活性物质是二氧化船，电解液是硫酸水溶液，相对密度约1.28。放电时硫酸不断消耗，电解液的比重下降，在正、负极片上都生成了绝缘性的硫酸铅，理论比能量只有167瓦小时千克，实际能量密度为20-35瓦小时千克。铅酸蓄电池不用时也需定期加水和补充充电，电解液硫酸渗出时还有很强的腐蚀性。 (3)评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)的要求， 环境风险评价工作等级划分见下表。 表4-9 环境风险评价工作等级划分一览表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据上表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （4）事故影响分析 废铅酸蓄电池：在铅酸蓄电池使用的过程中，其危害性是很小的。但是使用的废铅酸蓄电池若不按照操作规范要求进行收集和储存，则会产生严重的环境问题和人体健康危害，废铅酸蓄电池中，最容易对环境产生的影响的主要成分为铅及硫酸，废铅酸蓄电池中的有毒和腐蚀性物质包装在壳或胶壳之中，在正常状态下不会产生暴露或者泄露，对人员安全和环境不会产生不良后果。如果工作人员发生失误后，则会将电池的外壳损坏并释放出有毒物质以及产生的腐蚀性。硫酸具有极度的酸性，泄漏后渗入土壤会造成土壤酸性，如果直接进入地表水会污染水域，导致水中动植物死亡，若遇水产生强烈的反应，会产生硫酸烟雾，影响周围环境空气，危及周围人体健康，并造成土壤和水体的污染。所以，项目必须在废旧电池的储存、运输等环节严格管理，杜绝和减少有毒有害物质和腐蚀性物质泄漏事故的发生。 （5）风险防范措施 ①废铅酸蓄电池转运严格执行危险废物转移联单制度，收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，防止收集和运输过程中对人体健康可能产生的潜在影响。 ②收集的废铅酸蓄电池和废手机电池应当进行分类并合理包装，必须使用防渗、耐，酸的密封容器；防止运输过程出现泄漏，有电解液渗漏的，其渗漏液应贮存在耐酸容器中。③废电池再储存、运输过程中，不应将废电池进行拆解，碾压及其他破碎操作。④废电池再储存、运输过程中，宜处于放电状态，保证废旧电池外壳完整，防止有害物质渗入。⑤在运输过程中，容器不应当滑动，应捆紧并码放好，防止容器滑动。⑥运输车辆在公路上行驶应持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。⑦应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以致防止对环境的污染。⑧运输人员必须进行处理危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏等，以及通过何种方式联络应急响应人员。⑨运输过程中要配备个人保护设备给运输人员，也应当培训他们在发生事故时如何使用这些设备。⑩必须作为危险废物运输，必须按有关要求和利用通用符号、 颜色、含义正确标注在外包装的明显部位，以警示其腐蚀性和危险。 储存过程中应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001)与《废旧电池处理污染控制技术规范》(H519-2009)要求做好以下措施： ①危险废物堆要防风、防雨、防晒废旧电池应堆放在阴凉干爽的地方；不得存放在露天场地， 避免废电池遭受雨淋水侵；不得存放在眼光直接照射高温及潮湿的地方。 ②废电池的储存仓库及场所应设专人管理，管理人员具备电池方面的专业知识； ③不相容的危险废物不能堆放在一起； ④储存场所，必须远离其他水源和热源；应有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集废酸电解液:应有足够的废液收集系统和导流系统，用于收集不慎泄露的电解液，设置泄露液收集池5m3，防止废旧铅酸蓄电池电解液外泄。 ⑤应只有一个入口，并且一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散；应没有适当的防火装置；作为能险废物贮存点，必须在醒目位置安全警示标志，只允许专门人员进入贮存设施； ⑥应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间； ⑦基础必须防渗，防渗层由下至上依次采用2mmHDPE防渗膜+混凝土防渗（50~100mm）+20mm的水泥砂浆，防渗层等效黏土层粘土层厚度Mb≥6.0m，渗透系数≤10-10cm/s厘米/秒； ⑧项目贮存库建设1座有效容积为20m3的事故池，厂内设环形导流沟与收集池及事故池连接，满足项目事故废水收集的要求。 火灾风险防范措施—储存仓库可能遇到的火源主要是吸烟、电器火灾、撞击火星等，应采取的安全管理措施包括： ①严禁吸烟、严禁携带火种进入储存仓库区域； ②项目仓库需按照消防管理的要求设置避免因雷击等因素引发火灾； ③在日常收集过程中，对每个回收的废旧铅酸蓄电池进行检查防止电池中发生短路等原因引起火灾； ④在仓库中设置消防栓、灭火器等设施对可能发生的火灾能及时处理。 本项目存在潜在的泄漏风险，在采取较完善的风险防范措施后，风险事故的概率会降低，一旦发生事故，必须由相应的应急计划，来尽量控制和减轻事故的危害。 （6）风险防范的管理对策 企业已制定了生产管理和安全管理制度，加强职工的日常操作技能培训和安全管理，保证各项设备的的正常运行。开展应急演习，保证各项应急措施的落实。 ①在施工过程中，应加强环境监察工作，确保环境保护设施、环境风险防范设施的施工质量，及时纠正施工中的缺陷； ②建立安全生产和环境风险防范的责任制； ③建立各种安全生产规章制度； ④建立健全设备安全检修制度，同时建立安全作业许可证； ⑤建立安全生产管理台帐； ⑥提高职工的环保意识和异常情况下的应变能力； ⑦加强对厂区消防设施的定期检查，定期组织消防训练； ⑧制定相应的施工安全管理方案； ⑨建设单位必须对施工单位的资质进行有效审查，并加强对施工队伍的环境保护教育； ⑩建设单位须加强施工阶段的环境监督和管理工作，建立严格的安全管理制度和监督机制。 暂存区的防腐、防渗工程措施 1）常用防腐、防渗措施： ①建筑物应选用耐候性优良的涂料； ②经常有水作用的部位，宜选用沥青、环氧沥青类涂料； ③水池的内壁防腐，宜选用树脂类涂料或鳞片涂料等抗渗性和耐腐蚀性优良的涂料； ④地面涂料宜选用各种地面专用涂料或物理力学性能良好的涂料，涂层总厚度大于150μm，室外涂漆宜采用有良好耐候性的清漆罩面； ⑤当防腐涂料在通风条件较差的环境中施工时，应采用强制通风，以保证人员安全和漆膜的干燥； ⑥喷涂施工应自上而下，先喷垂直面，后喷水平面； ⑦ 地面可在混凝土基础上，贴上耐酸、碱的砖板，定期清扫、维护； 2）项目采取的措施 ①项目是在标准厂房内建设，项目建设施工过程中，在厂房地坪基础上铺设防渗层采用2mmHDPE防渗膜+防渗混凝土防渗（50~100mm）+20mm 的水泥砂浆，以达到地表防渗目的。 ②项目采用优质的光面 HDPE 防渗膜。HDPE防渗膜也被称为高密度聚乙烯膜、HDPE土工膜，由HDPE树脂构成的塑料卷材，其 HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。HDPE具有很好的防腐性能、防潮性能、防渗漏性能、拉伸强度高，所以是很适用于工程防渗、养殖防渗、油罐防渗、地下室防渗、垃圾填埋防渗、固废填埋防渗等领域。 ③场区内地面全部采取防渗防腐措施。 ④项目防腐、防渗工程的施工，应聘请具有相关资质的单位，根据实际情况对生产区及厂区其它需要进行防腐、防渗的地方详细设计，选用适合的防腐材料，做好厂区的防腐工作。 （7）风险防范的管理对策 企业已制定了生产管理和安全管理制度，加强职工的日常操作技能培训和安全管理，保证各项设备的的正常运行。开展应急演习，保证各项应急措施的落实。 ①在施工过程中，应加强环境监察工作，确保环境保护设施、环境风险防范设施的施工质量，及时纠正施工中的缺陷； ②建立安全生产和环境风险防范的责任制； ③建立各种安全生产规章制度； ④建立健全设备安全检修制度，同时建立安全作业许可证； ⑤建立安全生产管理台帐； ⑥提高职工的环保意识和异常情况下的应变能力； ⑦加强对厂区消防设施的定期检查，定期组织消防训练； ⑧制定相应的施工安全管理方案； ⑨建设单位必须对施工单位的资质进行有效审查，并加强对施工队伍的环境保护教育； ⑩建设单位须加强施工阶段的环境监督和管理工作，建立严格的安全管理制度和监督机制。 （8）次/伴生伴污染处置措施 事故救援过程中产生的喷淋废水和消防废水应引入事故池暂时收集，再分批送至有资质单位处置；其它废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集，并根据性质作为项目危险废物暂存或送有资质单位进行处理。 （9）应急预案 1）应急救援组织机构、人员和职责由运行经理担任事故应急救援小组组长，组员有现场运行工程师、现场电气工程师、现场操作人员组成。 指挥顺序为运行经理、现场运行工程师、现场电气工程师、现场操作人员。 2）报警、通讯联络的选择 ①当出现紧急状态征兆时，任何发现者都有责任立即发出预警警报。 ②经确认紧急状态出现时，由现场的应急指挥负责人发出现场应急警报。 ③一旦现场应急警报确认后，现场应急救援负责人随同其他管理人员，应立即到大门警卫室，成立临时指挥中心。 ④将现场发生的紧急情况及时向上级报告。 ⑤由事故发现者/部门经理/运行经理（或现场应急救援指挥者）均可视情况的紧急程度向外紧急求援或报告。 ⑥发生紧急状态后，发现者应立即与有关部门联系。 ⑦生产现场可在现场的明显位置查到紧急状态联系电话表。 3）事故发生后应采取的工艺处理措施 ①当发生紧急状态预警时，现场人员应在现场明显摆放劳动防护用品的位置，取得并佩戴相应的劳动防护用品。 ②打开通风装置，进行换气。 ③利用现场储备的消防器材，对着火源进行灭火。 4）人员紧急疏散、撤离 人员撤离的前提是必须在人员安全有保障的前提下进行，在紧急状态下，危险区域内的人员沿着撤离路线，转移到安全区域。现场应急救援负责人安排人员到达安全区域的人员立即进行清点，清点采取点名登记的方式进行。对受伤人员进行紧急救护，必要时呼叫救护车辆和送医院进行救护，并取得相应的医疗报告。当紧急时间出现时，外来人员的接待人员负责保证外来人员的安全撤离和安全区域的清点。 5）事故区的隔离 出现紧急状态时，根据事故区域进行区域隔离。 6）检测、抢险、救援及控制措施 现场的自动消防报警和灭火系统和可燃气体报警系统的检测，由经过评估过的、且有资质的检验单位至少每年进行一次，检测报告抄送当地消防部门或安全监督部门。 现场的抢险与救援，在人员安全有保障的前提下，现场受过应急救援培训的人员、在应急救援负责人组织下进行有秩序的救援。应对紧急状态现场进行时刻检测，加强对事态的控制，防止事态扩大。 应急救援队伍的调度与指挥，应统一有应急救援负责人进行指挥。 7）受伤人员现场救护、医院救治 若出现受伤人员，将伤员迅速转移到安全区域，在急救培训的人员进行初步识别，及时开展适当的自救和互救。确保安全通道畅通，安排专门人员在路口导引外部医疗救援队进入安全集合区。向外部医疗救援队介绍事故区域危害特性以达到安全、正确的施救。在受伤人员向医院转移之前，由人事行政部门的人员，负责收集伤者的个人资料和伤者的伤势介绍。 8）应急救援保障包括应急材料和应急设备，如应急灯、急救药箱、呼吸器、报警器、消防器材等。当出现紧急状态时，现场应急救援负责人应及时的安排人员。 9）事故应急救援关闭程序 现场应急救援负责人确认现场的环境已达到恢复到安全状况时，可宣布紧急状态解除。 10）应急培训计划 由人事行政部门安排应急培训计划，包括应急人员的培训、员工应急响应的培信、社区或周边人员应急响应知识的宣传。 11）演练计划 演习应每半年举行一次。演习开始，以运行经理的书面通知为准，否则任何人不得随意拉响报警器。演习的开始以拉响报警器报警声为开始，在有安排的情况，尽可能的以不预先通知的方式进行。 演习的参加人员应是现场的所有人员。在有安排的情况下，演习时可关停设备。演习结束由运行经理填写演习记录，并由运行经理签字存档，演习指挥者可根据现场的实际情况，适时宣布演习结束。 本项目生产储运过程中可能发生危废泄漏事故、火灾及次生污染物排放事故，事故发生的概率很低；在本项目采取评价提出的污染防范及应急处置措施后，不会对周围环境产生较大影响。因此，本项目环境风险在可接受范围内。 八、电磁辐射 不涉及。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 硫酸雾废气处理设施排放口DA001 | 硫酸雾 | 负压收集，酸雾喷淋净化塔处理达标后，经15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 无组织废气 | 硫酸雾 | 加强车间封闭、负压排气系统 |  |
| 地表水环境 | 化粪池 | 生活污水 | 化粪池 | 定期清捞肥田，不外排 |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 噪声 | 隔声、减震、合理布局等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活垃圾（含废劳保用品）：垃圾箱收集后由环卫部门清运； 喷淋净化塔更换废液、铅酸蓄电池泄漏液处置废物：分类分区暂存，定期委托资质单位处理。项目产生的危险废物依托本项目危废贮存库分区存放。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 贮存库重点防渗，防渗层采用 2mmHDPE 防渗膜+防渗混凝土防渗（50~100mm）+20mm 的水泥砂浆，渗透系数≤10-10cm/s。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 厂区建设20m3事故池1座，废旧铅酸蓄电池破损区设置1座容积5m3的泄漏液收集池，车间四周及各暂存区四周分别设置围堰（或裙角）、环形导流沟连接至事故池。制定环境风险应急预案，按照预案要求：建立台账管理制度，加强有关设施的日常运行管理及维护；落实防渗措施；配备应急救援物资和应急救援队伍；加强用火管理，厂区内严禁烟火；加强电气设备及线路检查；加强作业工人的安全教育，定期组织应急演练。 |
| 其他环境 管理要求 | 落实专人负责制度，废气处理设施需有专人维护保养并挂牌明示。建立健全危险废物管理台账，掌握危废转移动态信息，确保贮存、风险防范设施的正常运行。 |

# 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。 因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0 | / | 0 | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 员工生活垃圾 | 0 | / | 0 | 0.85t/a | / | 0.85t/a | +0.85t/a |
| 危险废物 | 喷淋净化塔更换废液 | 0 | 0 | 0 | 8t/a | 0 | 8t/a | +8t/a |
|  | 铅酸蓄电池泄漏液处置废物 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①